## Slide 1: Занятие 2 Потенциометр и широтно-импульсная модуляция

## Slide 2: Потенциометр
Потенциометр – это резистор с регулируемым сопротивлением. Они используются как регуляторы различных параметров – громкости звука, мощности, напряжения и т.д.

## Slide 3: Аналоговые входы
Аналоговый сигнал – это непрерывно изменяющийся во времени сигнал, показывающий, как изменяется та или иная величина.
Аналоговые входы считывают данные с аналоговых датчиков. Пины Arduino, соответствующие аналоговым входам, имеют номера А0-А5.

## Slide 4: Функция analogRead
Функция ввода аналоговой информации analogRead считывает значение с указанного аналогового входа. Напряжение, поданное на аналоговый вход (0-5 В) будет преобразовано в значение 0-1023.
Синтаксис: analogRead(pin);
Если аналоговый вход не подключен, то значения, возвращаемые функцией analogRead, могут принимать случайные значения!

## Slide 5: Монитор последовательного порта
У Arduino UNO есть USB-подключение, используемое средой разработки для загрузки кода в процессор. Это подключение используется для отправки данных назад на компьютер. Для обмена информацией служит набор функций Serial, поддерживающий последовательный интерфейс обмена данными.
При использовании функций Serial нельзя задействовать порты 0 и 1 для других целей, они уже заняты функцией Serial.

## Slide 6: Набор функций Serial
Serial.begin – инициирует последовательное соединение и задает скорость передачи данных.
Serial.print – передает данные в виде текста.
Serial.println – аналогична предыдущей, НО после вывода курсор перемещается на следующую строку.
Serial.available – получает количество символов, доступных для чтения.
Serial.read – считывает доступный символ из буфера последовательного соединения.
Serial.end – закрывает последовательное соединение.

## Slide 7: Оператор if
Оператор if проверяет, будет ли выполнено условие и выполняет выражение в скобках, если это условие истинно. Если нет, то выражение в скобках будет пропущено.
If (x == HIGH)
{
//что-нибудь сделаем
}

## Slide 8: Оператор if
Конструкция if…else позволяет сделать выбор «либо, либо».
if (x == HIGH)
{
// делаем А
}
else
{
// делаем Б
}

## Slide 9: Задача 1
Построить работающую модель автомобильного светофора, у которого попеременно зажигаются красный, желтый, зеленый свет.
Для эксперимента нам понадобятся:
платформа Arduino
макетная плата
три светодиода
три резистора 220 Ом
соединительные провода
USB-кабель

## Slide 10: Задача 1

## Slide 11: Задача 2
Передать компьютеру сообщение – «Arduino»
Для эксперимента нам понадобятся:
платформа Arduino
USB-кабель

## Slide 12: Задача 3
Подключите к Arduino потенциометр и выведите его показания на экран монитора.
Для эксперимента нам понадобятся:
платформа Arduino
USB-кабель
потенциометр
соединительные провода
макетная плата

## Slide 13: Задача 3

## Slide 14: Пьезоизлучатель
Пьезоизлучатель – это электроакустическое устройство воспроизведения звука, использующий обратный пьезоэлектрический эффект.

## Slide 15: Широтно-импульсная модуляций
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) – это процесс управления мощностью, подводимой к нагрузке, путем изменения скважности импульсов при постоянной частоте.
Скважность – это отношение времени включения и выключения.

## Slide 16: Функция analogWrite
Функция analogWrite выдает ШИМ-волну на цифровой порт. Эта функция может быть полезна для управления яркостью подключенного светодиода или скоростью вращения электродвигателя.
Синтаксис: analogWrite(pin, value);
Функция analogWrite никак не связана с аналоговыми входами и с функцией analogRead.

## Slide 17: Цикл с параметром for
Цикл, выполняемый заранее известное количество раз, называется циклом for:
for (int i=0; i<5; i++)
{
//что-то выполняется
}

## Slide 18: Цикл с предусловием while
Цикл while может продолжаться бесконечно, пока выражение в скобках не станет ложно.
while (x >= sensor)
{
// что-нибудь делаем
}

## Slide 19: Массив
Массив – это набор значений, к которым есть доступ через значение индекса. Любое значение в массиве может быть вызвано через вызов имени массива и индекса значения. Индексы в массиве начинаются с нуля.
Пример:
int mas [5]; //объявление массива
mas[3] = 10; //присваивание 4 элементу значения
x = mas[3]; //извлечение значения

## Slide 20: Задача 4
Включать и выключать светодиод по команде с клавиатуры
Для эксперимента нам понадобятся:
платформа Arduino
USB-кабель
светодиод
резистор 220 Ом
соединительные провода
макетная плата

## Slide 21: Задача 4

## Slide 22: Задача 5
Обеспечить воспроизведение звука частотой от 260 Гц до 490 Гц
Для эксперимента нам понадобятся:
платформа Arduino
USB-кабель
пьезоизлучатель
соединительные провода
макетная плата

## Slide 23: Задача 5

## Slide 24: Задача 6
Подключить к Arduino потенциометр, который будет управлять яркостью светодиода.
Для эксперимента нам понадобятся:
платформа Arduino
USB-кабель
пьезоизлучатель
соединительные провода
макетная плата
светодиод
резистор 220 Ом

## Slide 25: Задача 6

## Slide 26: Задача 7
Подключить к Arduino потенциометр, который будет управлять яркостью светодиода.
Для эксперимента нам понадобятся:
платформа Arduino
USB-кабель
пьезоизлучатель
соединительные провода
макетная плата
светодиод
резистор 220 Ом

## Slide 27: Задача 7

## Slide 28: Задача 7